## Slide 1
ME40终端专项介绍
售前支持部

## Slide 2
产品定位

## Slide 3
产品定位
企业中小会议室
政府四、五级（县/乡镇）单位会议室
行业专用场景应用（教育、医疗。。。）
小鱼易连ME40智能视频终端
单个大屏或双屏复制

## Slide 4
终端指标

## Slide 5
产品概述
ME40
由主机、摄像头、全向麦克风、及相关线缆配件组成
连接电视屏幕或投影仪作为视频输出
支持与调音台系统对接，外接麦克风、音箱
摄像机云台及镜头可控制
使用遥控器操作
支持有线、无线WIFI网络连接

## Slide 6
视频输入：HDMI*1
视频输出：HDMI*1
音频输入：XLR(卡侬)*2
6.35mm*2
RCA(莲花)*1
音频输出：HDMI*1
RCA(莲花)*1
网 络：RJ45(有线)
5G WiFi
控 制：RS-232
扩 展：USB2.0*2
背板接口说明

## Slide 7
编号 | 名称 | 功能
1 | Logo铭牌 | 小鱼易连的品牌标识
2 | 红外接收器 | 接收终端遥控器的信号
3 | LED状态指示灯 | 未加电/关机：指示灯灭 运行状态：指示灯蓝色，屏幕输出界面或视频 待机状态：指示灯红色，屏幕无输出
4 | 开关按钮 | 用于打开和关闭终端
前板接口说明

## Slide 8
接 口：HDMI
感光元件：1/2.7'' CMOS
像素：207万
分辨率：1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50,
1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25
光学变焦：12x， f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8
数字变焦：16x
水平旋转：±170°
垂直角度：-25° ~ +25°
安装方式：正装/吊装
控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P
摄像机指标

## Slide 9
遥控器

## Slide 10
功能特点

## Slide 11
1080P高清视频
最大9画面显示
12倍光学变焦摄像机
支持AirHUB，与无线传屏配对
标配全向麦克风，8米拾音
支持应用中心
发起直播
手机扫码操控（后续版本）
与无线传屏匹配（后续版本）
功能特点

## Slide 12
多方高清视频会议
多种Layout模式：1，2，3，1+3，4，1+7，8+1，9
双流接收，内容画面+主讲画面
支持会场画面轮询显示
支持镜头预制位设置，最大支持10个预制位
高清视频会议

## Slide 13
2方
3方
4方
显示布局

## Slide 14
画廊模式
演讲者模式
5方
6方
7方
显示布局

## Slide 15
画廊模式
演讲者模式
显示布局

## Slide 16
提供媲美电视台的专业级直播效果
可对接专业导播设备及调音台
与小鱼配合，形成双机位解决方案
直播中可遥控变换场景，特写与全景兼顾
高清视频直播

## Slide 17
无需连线，一键分享
PC+小鱼易连PC客户端
PC+无线传屏器
避免VGA/HDMI线缆连接
支持文档、视频、图片多种形式共享
高清内容分享

## Slide 18
大屏幕书写，多方互动
可对接激光投影及智能电子白板设备
通话中白板互动
实现远程教学培训等应用
电子白板共享

## Slide 19
操作界面

## Slide 20
拨打界面（开机默认）
通话界面
音量调解、静音/取消静音、布局切换（对称/非对称）
遥控摄像机、设置/调用预置位
输入号码呼叫、通过通话记录呼叫
操作界面

## Slide 21
通讯录
日程
企业通讯录显示、发起呼叫
当前日历显示、会议/直播日程显示、查看指定日期日程、
直接入会或观看直播
操作界面

## Slide 22
常规设置
网络设置
终端名称修改、服务器地址设置、语言设置
有线网络设置、无线网络设置
操作界面

## Slide 23
网络测试
音频选择
呼叫前做好网络诊断
软件选择与硬件连接匹配
操作界面

## Slide 24
通话设置
自动接听、通话中免打扰、摄像头遥控开关
操作界面

## Slide 25
应用场景

## Slide 26
最简部署方案
ME40组件：主机、麦克风、摄像机
外围设备：电视机
音频线
HDMI线(视频输出+音频输出)
HDMI线
应用场景

## Slide 27
投影仪部署方案
ME40组件：主机、麦克风、摄像机
外围设备：投影仪、音箱
音频线（输入）
HDMI线(视频输出)
HDMI线
音频线（输出）
应用场景

## Slide 28
中大型会议室部署方案
ME40组件：主机、摄像机
外围设备：调音台、音箱、麦克风、大屏幕、视频矩阵。。。
音频线
HDMI线(视频输出)
HDMI线
应用场景